Распределительные панели ЩО70-1, ЩО70-2, ЩО70-3 щитов предназначены для комплектования щитов распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

Щиты, скомплектованные из панелей, устанавливаются в помещениях и обслуживаются с передней стороны.

Панели предусматривают как кабельные, tаk и шинные вводы.

Электрические схемы, типы панелей, устанавливаемая аппаратура приведены в таблице.

Панели ЩО70-1, ЩО70-2 исполняются габаритами: высота 2200, глубина 600 мм; ширина по фасаду 60, 300, 800 или 1000 мм (указана в таблице).

Панели ЩО70-3 исполняются габаритами: высота 2000, глубина 600 мм; ширина по фасаду 60, 300, 800 или 1000 мм (указана в таблице).

Степень защиты IP21 со стороны фасада, IP00 - сверху, сзади - по  ГОСТ   14254 — 96.

Схемы распределительной панели ЩО70-3 аналогичны схемам панели ЩО70-1, ЩО70-2.

Комплектование панели ЩО70-1УЗ*, ЩО70-2УЗ*, ЩО70-3УЗ* возможно коммутационными аппаратами зарубежного производства.

Тип, количество и номинал оговариваются при заказе

Цена, панели определяется набором аппаратуры в зависимости от схемы.

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Линейные панели |
| ЩО 70-1-01У3 ЩО 70-2-01У3 |  |  | QS1, QS2 QS3, QS4 | Рубильник РПС-2 с ПН 100А Рубильник РПС-2 с ПН 250А |
| ЩО 70-1-02У3 ЩО 70-2-02У3 |  |  | QS1- QS4 | Рубильник РПС-2 с ПН 250А |
| ЩО 70-1-03У3 ЩО 70-2-03У3 |  |  | QS1, QS2 QS3, QS4 | Рубильник РПС-2 с ПН 250А Рубильник РПС-2 с ПН 400А |
| ЩО 70-1-04У3 ЩО 70-2-04У3 |  |  | QS1 РА1 ТА1-ТА3 FU1-FU3 | Разъединитель РС-6 600А Амперметр Э8030-М1 600/5 Трансформатор тока Т-0,66 600/5 Предохранители 600А |
| ЩО 70-1-05У3 ЩО 70-2-05У3 |  |  | QS1, QS2 QF1-QF6 РА1-РА6 ТА1-ТА6 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 |
| ЩО 70-1-06У3 ЩО 70-2-06У3 |  |  | QS1, QS2 QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 QF5, QF6 РА5, РА6 ТА5, ТА6 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 Выключатель автоматический ВА57Ф35 160А Амперметр Э8030-М1 150/5 Трансформатор тока Т-0,66 150/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Линейные панели |
| ЩО 70-1-07У3 ЩО 70-2-07У3 |  |  | QS1, QS2 QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 200А Амперметр Э8030-М1 200/5 Трансформатор тока Т-0,66 200/5 |
| ЩО 70-1-08У3 ЩО 70-2-08У3 |  |  | QS1, QS2 QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 250А Амперметр Э8030-М1 200/5 Трансформатор тока Т-0,66 200/5 |
| ЩО 70-1-09У3 ЩО 70-2-09У3 |  |  | QS1, QS2 QF1, QF2 РА1, РА2 ТА1, ТА2 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический ВА57-39 630А Амперметр Э8030-М1 600/5 Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 600/5 |
| ЩО 70-1-10У3 ЩО 70-2-10У3 |  |  | QS1, QS2 QF1, QF2 РА1, РА2 ТА1, ТА2 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический ВА57-39 400А Амперметр Э8030-М1 600/5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5 |
| ЩО 70-1-11У3 ЩО 70-2-11У3 |  |  | QS1 QF1-QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА3 Р1 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 |
| ЩО 70-1-12У3 ЩО 70-2-12У3 |  |  | QS1 QF1, QF2 QF3, QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА3 Р1 | Разъединитель РС-6 630А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Выключатель автоматический ВА57Ф35 160А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Линейные панели |
| ЩО 70-1-13У3 ЩО 70-2-13У3 |  |  | QF1-QF6 РА1-РА6 ТА1-ТА6 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 |
| ЩО 70-1-14У3 ЩО 70-2-14У3 |  |  | QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 QF5, QF6 РА5, РА6 ТА5, ТА6 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 Выключатель автоматический ВА57Ф35 160А Амперметр Э8030-М1 150/5 Трансформатор тока Т-0,66 150/5 |
| ЩО 70-1-15У3 ЩО 70-2-15У3 |  |  | QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 200А Амперметр Э8030-М1 200/5 Трансформатор тока Т-0,66 200/5 |
| ЩО 70-1-16У3 ЩО 70-2-16У3 |  |  | QF1-QF4 РА1-РА4 ТА1-ТА4 | Выключатель автоматический ВА57 35 250А Амперметр Э8030-М1 200/5 Трансформатор тока Т-0,66 200/5 |
| ЩО 70-1-18У3 ЩО 70-2-18У3 |  |  | QF1, QF2 РА1, РА2 ТА1, ТА2 | Выключатель автоматический ВА57 39 630А Амперметр Э8030-М1 600/5 Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 600/5 |
| ЩО 70-1-19У3 ЩО 70-2-19У3 |  |  | QF1, QF2 РА1, РА2 ТА1, ТА2 | Выключатель автоматический ВА57 39 400А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 400/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Линейные панели |
| ЩО 70-1-20У3 ЩО 70-2-20У3 |  |  | QF1-QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА3 Р1 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 |
| ЩО 70-1-21У3 ЩО 70-2-21У3 |  |  | QF1, QF2 QF3, QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА3 Р1 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Выключатель автоматический ВА57Ф35 160А Амперметр Э8030-М1 500/5 Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 |
| ЩО 70-1-23У3 ЩО 70-2-23У3 |  |  | QS1 РА1 ТА1-ТА3 QF1 | Разъединитель РЕ19-41 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 Выключатель автоматический 1000А |
| ЩО 70-1-24У3 ЩО 70-2-24У3 |  |  | QS1 РА1 ТА1-ТА3 QF1 | Разъединитель РС-6 630А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 Выключатель автоматический ВА 400А |
| ЩО 70-1-25У3 ЩО 70-2-25У3 |  |  | QS1 РА1 ТА1-ТА3 QF1 | Разъединитель РЕ19-41 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 Выключатель автоматический 1000А |
| ЩО 70-1-26У3 ЩО 70-2-26У3 |  |  | QS1, QS2 QF1-QF6 РА1-РА6 ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ19-41 1000А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Линейные панели |
| ЩО 70-1-27У3 ЩО 70-2-27У3 |  |  | QS1 QF1-QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА6 Р1 | Разъединитель РС-4 400А Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 400/5 Трансформатор тока Т-0,66 400/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 |
| ЩО 70-1-28У3 ЩО 70-2-28У3 |  |  | QF1-QF6 РА1-РА6 ТА1-ТА6 | Выключатель автоматический ВА5735 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 |
| ЩО 70-1-29У3 |  |  | QF1-QF4 РА1-РА3 ТА1-ТА6 Р1 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 100А Амперметр Э8030-М1 100/5 Трансформатор тока Т-0,66 100/5 Счетчик электроэнергии ПСЧ 4АР.05.2 5А |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-30У3 |  |  | QS1 FU1-FU3 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU | Разъединитель РС-6 630А Предохранители 630А Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 Амперметр Э8030-М1 600/5 Вольтметр Э8033-М1 500В |
| ЩО 70-1-31У3 |  |  | QS1 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU | Разъединитель РЕ-19-41 1000А Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 Амперметр Э8030-М11000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В |
| ЩО 70-1-31МУ3 |  |  | QS1 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU | Разъединитель РЕ-19-43 1600А Трансформатор тока ТШП-0,66 1600/5 Амперметр Э8030-М11000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В |
| ЩО 70-1-32У3 |  |  | QS1 FU1-FU3 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU | Разъединитель РС-6 630А Предохранители 630А Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 Амперметр Э8030-М1 600/5 Вольтметр Э8033-М1 500В |
| ЩО 70-1-33У3 |  |  | ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU QS1 | Трансформатор тока Т-0,66 1000/5 Амперметр Э8030-М11000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Разъединитель РЕ-19-41 1000А |
| ЩО 70-1-33МУ3 |  |  | QS1 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU | Разъединитель РЕ-19-43 1600А Трансформатор тока ТШП-0,66 1600/5 Амперметр Э8030-М11000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-34У3 ЩО 70-1-52У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 |
| ЩО 70-1-35У3 ЩО 70-1-53У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 |
| ЩО 70-1-36У3 ЩО 70-2-36У3 ЩО 70-1-54У3 ЩО 70-2-54У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-37У3 ЩО 70-2-37У3 ЩО 70-1-55 ЩО 70-2-55 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-38У3 ЩО 70-2-38У3 ЩО 70-1-56 ЩО 70-2-56 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока Т-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-39У3 ЩО 70-2-39У3 ЩО 70-1-57 ЩО 70-2-57 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-40У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-45 2500А Выключатель автоматический 2000А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-41У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-45 2000А Выключатель автоматический 2000А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-42У3 ЩО 70-1-62 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 |
| ЩО 70-1-43У3 ЩО 70-1-63 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1000А Амперметр Э8030-М1 1000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-44У3 ЩО 70-2-44У3 ЩО 70-1-64 ЩО 70-2-64 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-45У3 ЩО 70-2-45У3 ЩО 70-1-65 ЩО 70-2-65 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА6 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-46У3 ЩО 70-2-46У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-47У3 ЩО 70-2-47У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-2-48У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 2000А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5 |
| ЩО 70-2-49У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 2000А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-50У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РС-6 630А Выключатель автоматический 400А Амперметр Э8030-М1 400/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока Т-0,66 400/5 |
| ЩО 70-1-51У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РС-6 630А Выключатель автоматический 400А Амперметр Э8030-М1 400/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока Т-0,66 400/5 |
| ЩО 70-1-58У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 2500А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-59У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 2500А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5 |
| ЩО 70-1-60У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РС-6 630А Выключатель автоматический 400А (630А) Амперметр Э8030-М1 400/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока Т-0,66 400/5 |
| ЩО 70-1-61У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РС-6 630А Выключатель автоматический 400А (630А) Амперметр Э8030-М1 400/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока Т-0,66 400/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводные панели |
| ЩО 70-1-66У3 ЩО 70-2-66У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-67У3 ЩО 70-2-67У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА7 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1600А Амперметр Э8030-М1 1500/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5 |
| ЩО 70-1-68У3 ЩО 70-1-69У3 |  |  | QS1 QF1 РА1-РА3 РU ТА1-ТА6 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 2500А Амперметр Э8030-М1 2000/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5 |
| Секционные панели |
| ЩО 70-1-70У3 ЩО 70-1-71У3 |  |  | QS1 QS1 | Разъединитель РС-6 600А Разъединитель РЕ 19-41 1000А |
| ЩО 70-1-72У3 ЩО 70-1-77У3 ЩО 70-2-77У3 |  |  | QS1 ,QS1 QF1 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический 1000А |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Секционные панели |
| ЩО 70-1-73У3 ЩО 70-1-78У3 ЩО 70-2-78У3 |  |  | QS1 ,QS1 QF1 | Разъединитель РЕ 19-43 1600А Выключатель автоматический 1500А |
| ЩО 70-1-74У3 |  |  | QS1 ,QS1 QF1 | Разъединитель РЕ 19-44 2000А Выключатель автоматический 1500А |
| ЩО 70-1-75У3 |  |  | QS1 ,QS1 QF1 | Разъединитель РС-6, 630А Выключатель автоматический 400А |
| ЩО 70-1-76У3 |  |  | QS1 ,QS1 QF1 | Разъединитель РЕ 19-41 1000А Выключатель автоматический 1000А |
| Вводно-линейные панели |
| ЩО 70-1-84У3 |  |  | FU1-FU3 ТА1-ТА6 РА1-РА3 РU1 QS1 QS2-QS4 ТА1-ТА6 РА4-РА6 | Предохранители 600А Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 Амперметр Э8030-М1 600/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Рубильник 600А Рубильник РПС-2 250А Трансформатор тока Т-0,66 250/5 Амперметр Э8030-М1 200/5 |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Вводно-секционные панели |
| ЩО 70-1-86У3 |  |  | FU1-FU6 ТА1-ТА12 РА1-РА6 РU1, РU1 QS1, QS2 QS3 | Предохранители 600А Трансформатор тока Т-0,66 600/5 Амперметр Э8030-М1 600/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Разъединитель РЕ19-41 1000А Рубильник с центральным приводом 600А |
| ЩО 70-1-87У3 |  |  | FU1-FU6 ТА1-ТА12 РА1-РА6 РU1, РU1 QS1, QS2 QS3 | Предохранители 600А Трансформатор тока Т-0,66 600/5 Амперметр Э8030-М1 600/5 Вольтметр Э8033-М1 500В Разъединитель РЕ19-41 1000А Рубильник с центральным приводом 600А |
| Панели с аппаратурой АВР |
| ЩО 70-1-90У3 |  | ------ | ------ |  |

| Тип панели | Вид | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | наименование |
| Панели диспетчерского управления уличным освещением |
| ЩО 70-1-93У3 ЩО 70-2-94У3 |  | ------ | ------ | ------ |
| Торцевая панель |
| ЩО 70-1-95У3 |  | ------ | ------ | ------ |
| Панель учета |
| ЩО 70-1-96У3 |  | ------ | ------ | ------ |